| MIPRO MA-303SG /MA-303DG 超迷你手提式無線擴音機 |
| --- |
| 主要特點 |  | 主要規格 |
| 當今市面最袖珍輕巧、功能最強、聲音最清晰強勁的手提式無線擴音機。 內建2.4GHz ISM頻段 ACT自動選訊接收模組，具有Auto Scan及ACT自動搜尋頻道同步鎖定的功能，首創的隱藏式接收天線，可避免折斷，增加接收距離、穩定度及抗干擾特性。 最貼心的控制面板獨特設計，功能齊全、操作最容易。 有線、無線麥克風及USB同時播放及錄音，內建強勁的警報音。 採用D類擴音電路，驅動兩音路喇叭，大音量不失真，講話不費力氣，展現最清晰強勁的擴音效果。 外接交換式AC電源供應器，插接各國電壓不必切換，同時提供擴音機及電池快速充電的電源，內建高容量鋰電池，充電4小時，連續待機約9小時以上。四段LED燈指示電池電量及充電狀況，停電或充電中照常全功能動作。 機箱可以選擇純黑及純白兩種顏色。 |  | 內建接收機 | 單頻道 |
|  |  | 內建USB座 | 有 |
|  |  | 藍牙功能 | 無 |
|  |  | 錄放音功能 | 具有LCD顯示播放及錄音狀態，曲目、歌名、時間…..等 |
|  |  | 操作模式 | 直接於箱體上操作，USB可遙控操作 |
|  |  | 放大器 | Class D，最大輸出60W，失真< 1%，頻響20Hz~20kHz |
|  |  | 靈敏度 | 正常：92dB，最大：102dB |
|  |  | 喇叭系統 | 1吋高音，5吋中低音的雙音路系統 |
|  |  | 音源輸入 | 麥克風：6.3 Ø插座。LINE IN：3.5 Ø插座，獨立音量控制 |
|  |  | 音源輸出 | LINE OUT 3.5 Ø插座 |
|  |  | 接收機模組 | 搭配SCAN功能鍵，可自行設定使用頻道或自動掃描鎖定不受干擾頻道 |
|  |  | 載波頻段 | 2.4~2.4835GHz |
|  |  | 預設頻率 | 2.4GHz ISM頻段，預設10個互不干擾頻率 |
|  |  | 天線 | 隱藏式 |
|  |  | 搭配發射器 | 搭配ACT-24HC或ACT-24TC |
|  |  | 電源供應 | 內建14.8V/2.6A鋰電池及外加100~240V AC交換式電源供應器 |
|  |  | 電池容量顯示 | 4段LED燈顯示電池電量及充電狀況 |
|  |  | 充電時間 | 4小時 |
|  |  | 待機時間 | 9小時以上 |
|  |  | 警報器 | 具有高效率警報聲音 |
|  |  | 尺寸(寬×高×深) | 210 × 276 × 165 mm |
|  |  | 重量(含電池) | 約2.8 kg |
|  |  | 機箱顏色 | 可以選擇純黑及純白兩種顏色 |
|  |  | 認證及專利 | 具新式樣專利，通過國內外電波法規及安規 |

米波羅企業有限公司