| MIPRO MA-101ACT 無線遙控教學喊話器 |
| --- |
| 主要特點 |  | 主要規格 |
| 展現清晰的聲音、強勁的音量，使用簡單而價格低廉，是老師在教室教學或類似使用需求的場所，最佳的擴音設備。 袖珍的喇叭箱，內建45W高效率放大器、全音域喇叭、可分離的AC交換式電源及MIPRO首創的ACT接收模組，可切換97組UHF頻率，可自動同步鎖定發射器的頻率。 喊話器可以固定於牆壁或天花板上，並將內建的接收模組預設在互不干擾的頻道，使用者可以拿著專用的MT-101ACT發射器啟動每一台喊話器及調整音量，手握發射器可以直接發音也能外接領夾式、頭戴式麥克風、CD及卡帶等各種音源輸入。 發射器內建充電式電池，使用後只要插在專用的充電座充電，就不必花錢買電池，並免除更換電池的麻煩。 |  | 放大器 | 最大輸出功率45W，失真低於1%，頻響60Hz~15kHz |
|  |  | 靈敏度 | 正常：94dB，最大：103dB |
|  |  | 喇叭 | 5吋高效率全音域喇叭 |
|  |  | 接收模組 | 一組UHF PLL可設定97組頻率的抽換式接收模組 |
|  |  | 載波頻段 | 480~934MHz |
|  |  | 天線 | 隱藏式 |
|  |  | 操作模式 | 使用ACT多功能發射器遙控 |
|  |  | 電源供應 | 內建100~240V AC交換式電源供應器 |
|  |  | 使用特點 | 教室或多區域固定裝置遙控擴音 |
|  |  | 尺寸(寬×高×深) | 190 × 275 × 155 mm |
|  |  | 重量 | 約2.3 kg |
|  |  | 主要外觀顏色 | 黑色 |
|  |  | 搭配發射器 | 專用的MT-101ACT，可輸入MIC及LINE音源 |
|  |  | 發射器電源 | 內建充電式電池並附專用充電座，充電3小時，連續使用24小時 |
|  |  | 認證 | 通過國內外電波法規及安規 |