| MIPRO AD-708 新寬頻四頻道自動增益控制天線分配器 |
| --- |
| 主要特點 |  | 主要規格 |
| 具有自動偵測分配器與外接MPB-30可變增益控制天線強波器之間的纜線損耗，用以控制強波器的增益，獲得自動精確補償纜線對訊號的損耗，避免強波器過高的增益造成接收機的內調失真產生額外的干擾，影響接收品質。 具有AD-707a新寬頻天線分配器的各項特點，亦可搭配MPB-20或MIPRO對數天線RX接頭內部固定增益的強波器，補償纜線對訊號的損耗，但不能改變強波器的增益。 精美的EIA標準1U的金屬機箱，具有簡單明確的LED燈顯示天線纜線是否導通及偵測結果。 讓使用者安裝天線系統，不必為了計算天線、纜線及強波器的規格而感到困擾。 |  | 天線分配 | 兩組主動式一對四分配輸出及兩組主動式一對一分配輸出 |
|  |  | 適用頻帶範圍 | 470~850MHz |
|  |  | 輸入截斷點 | +32dBm |
|  |  | 纜線損耗偵測功能 | 自動偵測纜線損耗，用以控制MPB-30的增益 |
|  |  | RF輸出端增益 | +1.0dB±1dB |
|  |  | 輸出/入增益 | +1.0dB±1dB |
|  |  | 輸出端隔離度 | >18dB在400~1000MHz |
|  |  | 頻段選擇性 | 低端≧35dB, 高端≧30dB |
|  |  | 輸出/入阻抗 | 50Ω |
|  |  | 天線輸出入接頭 | TNC插座 |
|  |  | 天線輸入接頭提供電源 | 天線A、B輸入端各提供8.3 V DC，230 mA max |
|  |  | 電源供應 | 12~15V DC |
|  |  | 消耗電流 | 約242mA/12V DC Input |
|  |  | 尺寸（寬×高×深） | 420 × 44 × 180 mm |
|  |  | 重量 | 約1.5 kg |