MPJ-8UD UHF雙頻道自動選訊接收機

主要特點

- 採用雜音干擾較少的UHF載波頻段，獨家設計的PLL相位鎖定固定頻率接收方式，不必對頻設定，操作最簡單。具有更多的頻率可以選擇，特性最穩定，諧波輻射最低。

- 採用獨家研發的高頻濾波器及抗干擾佳的中頻設計，提供同時使用互不干擾的頻道數在各種品牌中最多。

- 採取MIPRO專業的設計風格，具有RF及AF訊號LED強度指示排燈。頻率範圍放寬至620MHz至934MHz，選擇性更大。

- 專利的面板設計，具有接收靈敏度控制器，可以調高靈敏度以增加接收距離，或調低靈敏度以避免雜音干擾。

- 首創雜音指示燈，可以依據指示燈的點亮或熄滅，識別接收機是否受到雜訊干擾，以適當的調整接收靈敏度。

- 首創預設接收機的音量輸出等於麥克風音頭的靈敏度，使用時不必調整，可以確保麥克風在最佳的靈敏度及動態範圍動作，決不產生飽和失真。

- 首創音量平衡器，取代傳統的音量控制器，可以任意調整兩支麥克風音量混合的大小。

- 可搭配2支手握式麥克風或2支領夾式麥克風或1支手握式1支領夾式麥克風,亦可另選配頭戴式麥克風 。

規格

| 機箱 | 國際EIA標準1U |
| --- | --- |
| 載波頻段 | UHF 620~934MHz |
| 接收方式 | CPU控制『自動選訊接收』 |
| 振盪模式 | PLL相位鎖定固定頻率 |
| 接收頻率 | 雙頻道固定頻率 |
| 射頻穩定度 | ±0.005% (-10~50℃) |
| 實用靈敏度 | 輸入10dBμV時，S/N>75dB |
| 最大偏移度 | ±68KHz |
| 綜合S/N比 | >105dB(A) |
| 綜合T.H.D. | <0.5% @ 1KHz |
| 綜合頻率響應 | 50Hz~18KHz |
| 靜音控制模式 | 「雜訊鎖定」靜音控制 |
| 音量輸出 | 預設等於音頭靈敏度，使用者不必調整。 |
| 最大輸出電壓 | 三段式切換：+10dBV / 0dBV / -6dBV |
| 電源供應 | 外加AC電源供應器，12~15VDC，1A |
| 尺寸 | 420 (寬) × 44 (高) × 204 (深)mm |
| 重量 | 約1.7kg |
| 搭配發射器 | 手握式麥克風:MH-80/MU-79b，領夾式克風:MT-801aMU-53L |
| 備註 | 各項規格如有誤差，以實際產品為依據 。 載波頻率範圍、最大偏移度等依照各國電波法規各有不同規格。 |

米波羅企業有限公司