| MIPRO MI-909R 超小型數位式立體聲接收機 |
| --- |
| 主要特點 |  | 主要規格 |
| 採用專業品質的鎂鋁合金與特殊塑鋼材質的超小型外殼，業界體積最小，質輕且堅固強韌，最適合專業舞台使用。 數位背光繪圖式LCD顯示螢幕，具有更多的包容特性與設定功能。 首創雙天線數位自動選訊方式，接收訊號穩定，距離遠。 裝配軟式天線，符合人體工學，使用安全且不會折斷。 可切換選擇立體聲、聲道平衡、單聲道與左右聲道混音功能等。 可選擇預設音質模式，調整偏好的音質。 簡明的控制介面，以三個按鍵設定各項功能，操作簡單快速。 |  | 頻率範圍 | 480~824 MHz |
|  |  | 頻寬 | 64 MHz |
|  |  | 預設頻率數 | 第1～10群組各預設12個無條件互不干擾頻率，第11～16群組各預設16個互不干擾頻率，共預設216個精挑的頻率，第17群組為測試頻道，最後第18群組供使用者自行設定及儲存偏好的16個頻率。 |
|  |  | 振盪方式 | PLL相位鎖定 |
|  |  | 頻道解析度 | 25 kHz，可以單鍵切換預設的互不干擾頻道 |
|  |  | 頻率穩定度 | ± 0.005% (-10 ~ +60℃) |
|  |  | 靈敏度 | 10μV 輸入時，S/N > 90 dB（立體聲） |
|  |  | 調變方式 | 數位調變 |
|  |  | 接收方式 | 雙天線全新數位自動選訊接收 |
|  |  | 頻率同步 | 具MIPRO ACT鎖定功能，使接收與發射頻率自動同步鎖定 |
|  |  | 諧波輻射 | < 4 nW |
|  |  | 諧波失真 | 0.1%（調變頻率1 kHz） |
|  |  | 最大S/N比 | 95 dBA（立體聲） |
|  |  | 頻率響應 | 20 Hz ~ 15 kHz（立體聲） |
|  |  | 立體分離度 | > 95 dB |
|  |  | 音量控制 | 126 dB（步進寬度1 dB） |
|  |  | LCD顯示項目 | RF收訊、電池容量、頻率、群組、AF及平衡 |
|  |  | 輸出插座 | 3.5 mm Ø立體聲耳機插座 |
|  |  | 輸出功率 | 左右兩聲道各120 mW @ 16 Ω |
|  |  | 耳機負荷阻抗 | ≧ 16 Ω |
|  |  | 電源 | 3號（AA）電池兩只 |
|  |  | 電流消耗 | 約170 mA |
|  |  | 連續使用時間 | 使用鹼性電池時待機約8小時 |
|  |  | 尺寸（寬×高×深） | 63× 82× 23 mm |
|  |  | 重量 | 約98 g |
|  |  | 搭配發射器 | MI-909T |
|  |  | 使用環境 | 在-10 ~ +60℃ |