| MIPRO MTS-100 數位式中繼發射器 |
| --- |
| 主要特點 |  | 主要規格 |
| 發射器模組化設計，便於組裝，操作及維修。 每頻段預設16個頻道，使用按鍵切換。 採用數字LED顯示器，清晰顯示工作頻道。 輸入調變訊號可切換選擇最佳的靈敏度。 輸入及輸出具有LED指示燈顯示訊號強度。 可選擇提供+48V幻象電壓（Phantom Power）輸出，提供純電容式麥克風使用。 |  | 載波頻率範圍 | 794~928MHz（依照當地電波法規） |
|  |  | 振盪模式 | PLL相位鎖定頻率合成 |
|  |  | 預設頻率數 | 16 |
|  |  | 頻率穩定度 | ±0.005% (-10~+60℃) |
|  |  | 調變方式 | 2FSK |
|  |  | 頻寬 | 2MHz |
|  |  | 頻道間隔 | 125kHz |
|  |  | 輸出功率 | <10mW（低）<50mW（高）（依照當地電波法規變更） |
|  |  | 天線輸出座 | TNC插座×1，阻抗50Ω |
|  |  | 諧波輻射 | <250nW @>1GHz |
|  |  | 操作距離 | >100公尺（高輸出功率） |
|  |  | 綜合頻率響應 | 50Hz~10kHz |
|  |  | 最大音頻輸入訊號 | <15V rms (Line In) |
|  |  | 音頻輸入 | XLR及6.3mmØ複合式插座 |
|  |  | 輸入靈敏度切換選擇 | MIC與Line Level選擇開關×1 |
|  |  | 輸入靈敏度調整 | 有輸入靈敏度VR可以調整×1 |
|  |  | 幻象電源切換開關 | 可ON與OFF切換選擇×1 |
|  |  | 面板顯示 | 有AF METER，AF LIMIT與RF HI/LOW POWER 指示燈及頻道數字顯示器 |
|  |  | 電源供應 | 12~15V DC |
|  |  | 尺寸（寬×高×深） | 210 × 44 × 206 mm |
|  |  | 重量 | 約1.1 kg |