| MIPRO MU-55HN 無指向性頭戴式麥克風 |
| --- |
| 主要特點 |  | 主要規格 |
| 彈性極佳的鋼絲掛架，輕柔服貼的軟膠耳掛，不必調整、使用簡單、舒適輕巧。 可任意更換單指向迷你型MU-53或無指向超小型MU-55電容式麥克風音頭模組。 音頭模組及連線可與掛架自由分離組合。 音頭模組可依使用習慣，裝置於掛架的左邊或右邊固定座。 音頭連桿固定座可任意旋轉。 音頭連桿的固定位置可隨意調整長度、方向及角度，讓音頭的使用位置適合使用者的臉型與嘴巴距離。 活動式耳掛的專利設計，可向內旋轉，方便收納、包裝及攜帶。 備有黑色及膚色任您選擇。 連接MIPRO迷你XLR標準插頭，亦可指定連接其他類型插頭。 超小型MU-55具有防水特性。 |  | 音頭尺寸 | 4.5Ø無指向性迷你電容式音頭 |
|  |  | 頻率響應 | 40Hz~20kHz |
|  |  | 靈敏度 | -49dBV±3dBV/Pa(0dB=1V/Pa) |
|  |  | 最大承受音壓 | 135dB(Typical，1%THD) |
|  |  | 音頭連桿固定座 | 左右各一個 |
|  |  | 輸出插頭 | MIPRO迷你XLR 4pin插頭 |
|  |  | 輸出連線長度 | 150公分 |
|  |  | 顏色 | 黑色及膚色 |
|  |  | 重量 | 約25公克 |