| MIPRO ACT-2402半U雙頻道接收機 |
| --- |
| 主要特點 |  | 主要規格 |
| 採用最穩定的FSK數位調變電路收發系統，所有使用頻率涵蓋在單一全頻段。 採用FHSS跳頻接收方式，每頻道有四個獨立的跳頻頻率。 採用適應性追蹤演算法，有效避免2.4GHz通訊產品的干擾。 每頻道的跳頻頻率都盡量錯開常用的Wi-Fi頻率。 採用雙調諧器純自動選訊接收電路，消除接收斷訊的缺失，接收距離超過百米不斷訊。 電路基板精密，完全不需調整，結構簡單牢固，故障率極低，維修也容易。 天線固定在面板兩端，面板採用繪圖式OLED，視覺無死角。 搭配充電式手握及佩戴式發射器，一次充電連續使用10小時，插充及更換電池非常簡易。 能提供較低的售價給使用者，適合個人用、家用與樂器用的消費性市場。 |  | 綜合規格 |
|  |  | 載波頻段 | 2.4~2.4835 GHz |
|  |  | 可使用頻道數 | 12 |
|  |  | 跳頻傳輸 | 有，每頻道有4個傳輸頻率 |
|  |  | 音頻取樣規格 | 24-bit/44.1kHz音頻取樣率 |
|  |  | 綜合頻率響應 | 20Hz~20kHz |
|  |  | 傳輸延遲 | 4 ms |
|  |  | 綜合S/N | > 115dB(A) |
|  |  | 綜合T.H.D. | 0.1% @1kHz |
|  |  | 接收機規格 |
|  |  | 接收頻道 | 雙頻道 |
|  |  | 機箱規格 | EIA標準半U機箱 |
|  |  | 面板顯示 | 繪圖式OLED |
|  |  | 接收方式 | 雙調諧器純自動選訊接收 |
|  |  | 靈敏度 | -95dBm |
|  |  | 音量控制 | 標準0dB，-10 ~ +20dB範圍 |
|  |  | 輸出插座 | XLR平衡式及6.3Ø不平衡式插座 |
|  |  | 接收天線 | 固定式50Ω天線 × 2 |
|  |  | 電源供應 | 外加AC電源供應器12~15V DC，1A （消耗電源2.4W） |
|  |  | 尺寸（寬×高×深） | 210 × 44 × 180 mm |
|  |  | 重量 | 0.8 kg |
|  |  | 搭配發射器 | ACT-24HC 手握式及ACT-24TC 佩戴式發射器 |
|  |  | 環境條件 | 所有規格適用於-10~60℃ |

米波羅企業有限公司