| MIPRO ACT-74 新寬頻四頻道純自動選訊接收機 |
| --- |
| 主要特點 |  | 主要規格 |
| ACT-74四頻道及ACT-72雙頻道採用EIA標準1U金屬機箱，ACT-71單頻道則採用半U金屬機箱，具有堅固的結構、散熱及隔離諧波干擾極佳的專業品質。 採用UHF PLL振盪、高動態RF及中頻電路，大幅提升互不干擾的頻道數及抗干擾特性。 預設400個精挑的頻率及一組使用者自行設定及儲存偏好的16個頻率。 世界首創的『ACT』功能，能自動、快速及精確的與發射器對頻。 採用純自動選訊接收及「音碼、雜音鎖定」雙重靜音控制，接收不斷訊、距離遠。 金屬面板裝配主動式發光、沒有視角、深具魅力的彩色VFD顯示接收機各項操作訊息。VFD會自動改變亮度，以識別「工作」與「待機」頻道。 採用飛梭旋鈕取代傳統複雜的按鍵，方便操作各項功能及設定參數。 首創雜訊干擾指示燈，可指示正確調整接收靈敏度，以增加接收距離或避免雜音干擾。 各頻道可單獨或混合輸出，可切換三段音量，選擇麥克風最佳的音質。 高傳真及動態範圍，大聲演唱可確保原音完美重現。 天線座提供強波器偏壓，可以連接MIPRO天線系統提升接收效果。 可PC電腦遙控及無障礙手動操作。 內建交換式電源供應器，在100~240V交流電壓巨幅變動下，可確保系統穩定的動作。 台灣設計製造，擁有物超所值的優越品質。 |  | 接收頻道 | 四頻道 |
|  |  | 機箱規格 | EIA標準1U金屬機箱 |
|  |  | 面板顯示 | 彩色VFD顯示器，可同時顯示頻段代號、頻道設定、RF/AF信號強度、自動選訊、雜訊干擾及電池容量，可設定群組、頻道、頻率、使用者名稱、靜音位準、PC遙控位址及面板鎖定。 |
|  |  | 載波頻段 | UHF 482~698MHz（US），UHF 480~874MHz（EU） |
|  |  | 頻帶寬度 | 72MHz |
|  |  | 預設頻率數 | 第01～10群組各預設16個無條件限制的互不干擾頻率，第11~15群組各預設48個互不干擾頻率，共預設400個精挑的頻率。最後第16群組供使用者自行設定及儲存偏好的16個頻率。 |
|  |  | 接收方式 | 雙調諧器純自動選訊接收 |
|  |  | 振盪模式 | PLL電路，頻率穩定度≦±0.005% (-10~+60℃) |
|  |  | 偏移度 | < ±40KHz |
|  |  | 實用靈敏度 | 輸入6dBμV時，S/N>80dB |
|  |  | 綜合S/N比 | >108dB (A) |
|  |  | 綜合T.H.D. | <0.5% @ 1kHz |
|  |  | 綜合頻率響應 | 50Hz~18kHz，具低頻衰減濾頻電路 |
|  |  | 靜音控制模式 | 獨創的『音碼及雜訊鎖定』雙重靜音控制，使用面板飛梭調整靜音準位 |
|  |  | 音量輸出 | 預設等於音頭靈敏度，使用者不必調整音量輸出 |
|  |  | 最大輸出電壓 | 三段式切換：平衡式+16dBV / 0dBV / -6dBV，非平衡式+10dBV / 0dBV / -6dBV |
|  |  | 輸出插座 | XLR平衡式插座 |
|  |  | 輸出切換 | 可切換單獨頻道或混合輸出 |
|  |  | 操作方式 | 可手動調整及連接電腦遙控 |
|  |  | 電源供應 | 內建100~240V AC交換式供應器 |
|  |  | 尺寸（寬×高×深） | 482 × 44 × 265 mm |
|  |  | 重量 | 約3.4 kg |
|  |  | 搭配發射器 | ACT-70H/ 70HC手握式及ACT-70T/ 70TC佩戴式發射器 |

米波羅企業有限公司