| MIPRO ACT-311B 半U單頻道自動選訊接收機 |
| --- |
| 主要特點 |  | 主要規格 |
| ACT-311B及ACT-312B採用EIA國際標準規格的金屬半U機箱，ACT-300B及ACT-312BT採用1U機箱。 天線座具有提供強波器的偏壓，可外接MIPRO天線系統，以增加接收距離及穩定的接收效果。 綠色背光的LCD顯示視窗，可以顯示群組、頻道、頻率、訊號強度、天線選訊動作、音頻輸出強度、發射器電池容量、干擾訊號警告指示及面板鎖定或解除操作。 控制面板的功能完整、操作簡單，當接收到發射訊號時，LCD背光會立即自動點亮，清晰同時顯示接收的各項訊息，若接收到干擾雜訊時會出現警告燈，若沒有收到訊號或停止操作時，背光會自動進入半亮的待機顯示，以明顯的識別「工作」與「待機」頻道。 後面板設有平衡式及不平衡式輸出插座，具有兩段音量切換開關，可以切換輸出的音量大小。DC電源輸入插座提供外部電源供應器的輸入。雙頻道接收機增加一個輸出混合切換開關，可以切換兩頻道混合輸出。 採用UHF頻段PLL頻率振盪方式，每一個頻段24MHz的頻寬，內建具有無條件限制的互不干擾頻率，具有Auto Scan自動搜尋功能，可以快速設定不受干擾的工作頻道，最後群組可讓使用者自行設定並儲存偏好的頻率。 具有世界首創的ACT功能，能自動、快速、精確的追鎖發射器頻率自動同步於工作頻道。 獨創的雙天線自動選訊接收及音碼、雜訊鎖定雙重靜音電路，不但接收距離遠，而且消除接收斷音及避免電腦設備、點歌機、光碟機等輻射雜訊干擾 具有『SQ』可以調高接收靈敏度以增加接收距離或調低靈敏度以避免雜音干擾。 首創雜音指示燈，可以依據指示燈的點亮或熄滅，適當的調整接收靈敏度。 後面板的DC輸入插座可外接12~15V DC電源供應器。 本系列接收機搭配標準的ACT-32H手握式無線麥克風及ACT-32T佩戴式發射器，也可以與MIPRO其他發射器相容。 |  | 接收頻道數 | 單頻道 |
|  |  | 機箱規格 | EIA標準半U |
|  |  | 接收方式 | CPU控制自動選訊接收 |
|  |  | 載波頻段 | UHF 480~934MHz |
|  |  | 接收天線 | 後置分離式設計 |
|  |  | 預設頻率數 | 第1～6群組各預設8個無條件限制的互不干擾頻率，第7～10群組各預設16個互不干擾頻率，共預設112個頻率組合。最後第11群組是使用者自行設定及儲存偏好的8個頻率。 |
|  |  | 振盪模式 | PLL電路，頻率穩定度≦±0.005% (-10~+60℃) |
|  |  | 偏移度 | < ±40KHz |
|  |  | 實用靈敏度 | 輸入10dBμV時，S/N>80dB |
|  |  | 綜合S/N比 | >106dB(A) |
|  |  | 綜合T.H.D. | <0.5% @ 1kHz |
|  |  | 綜合頻率響應 | 50Hz~18kHz |
|  |  | 靜音控制模式 | 『音碼及雜訊鎖定』雙重靜音控制 |
|  |  | 音量輸出 | 預設等於音頭靈敏度，使用者不必調整音量輸出 |
|  |  | 最大輸出電壓 | 兩段切換：Line及Mic |
|  |  | 電源供應 | 外加AC電源供應器，12~15V DC，1A |
|  |  | 尺寸（寬×高×深） | 210 × 44 × 180 mm |
|  |  | 重量 | 約0.8 kg |
|  |  | 搭配發射器 | ACT-32H，ACT-32HC，ACT-32T，ACT-32TC |

米波羅企業有限公司