| MIPRO MH-80 手握式無線麥克風 |
| --- |
| 主要特點 |  | 主要規格 |
| 採用UHF PLL固定頻率振盪電路，不必對頻，開機即時快速鎖定。 以MIPRO的獨家風格，結合音響與高頻最佳的電路，創造出最完美的音質。 MIPRO獨特造型的外網頭，內建交換式音頭模組，採用金屬內網頭取代海綿網，增強保護音頭及防噗功能，讓聲音更清晰透徹。 備有電容及動圈式音頭，可任意選購自行更換。 電池座與管身一體成形絕不斷裂，裝拆3號電池最簡易。 管尾套上特製的頻道識別色環，備有多種顏色可任意更換。 管身配置LED指示燈便於顯示開機及電池是否更換。 電源開關具有鎖定按鍵的專利設計，可以防止開關誤動作。 獨創高傳真調變電路，能承受全音域大聲演唱不會失真。 |  | 管身材質 | 特殊塑膠 |
|  |  | 載波頻段 | UHF 480~934MHz |
|  |  | 振盪模式 | PLL電路 |
|  |  | 頻帶寬度 | 24MHz |
|  |  | 輸出功率 | 30mW（依照當地電波法規變更） |
|  |  | 諧波輻射 | <-55dBc |
|  |  | 最大輸入音壓 | 140dB SPL |
|  |  | 操作顯示器 | 具有LED指示燈，顯示電源開關及電池是否更換 |
|  |  | 使用電池 | 3號(AA)電池兩只 |
|  |  | 搭配音頭模組 | MU-78b，選配MU-79b、MU-59b |
|  |  | 尺寸（Ø×長） | 50 × 233 mm |
|  |  | 重量（不含電池） | 約245 g |
|  |  | 專利及認證 | 具有多項專利，多國電波法規認證 |

米波羅企業有限公司