| MIPRO MA-808 旗艦型手提式無線擴音機 |
| --- |
| 主要特點 |  | 主要規格 |
| 採用高傳真、高效率的D類放大器驅動雙音路高效率喇叭系統，大音量不失真，讓您播出清晰強勁的音量！ 首創主音量採用數位式控制，可以手動及使用 ACT-32HR無線麥克風遠端遙控。 專利的獨特工藝造型，擴充配件模組化，可快速拆裝更換。 貼心的設計，首創一體成型的伸縮拖拉把柄及滑輪，可以拉著它走到那裡使用到那裡！ 具有腳架底座可以裝置在三腳架上使用，具有隱藏式收納盒，便於麥克風的收納。 可同時使用有線、無線麥克風及CD、USB播放音座等混合擴音，可切換VOP廣播優先，讓麥克風擴音時音樂自動靜音。可切換麥克風具有ECHO迴音的功能。 可裝配高達四組最先進的ACT系列無線麥克風系統，同時使用四支無線麥克風擴音及遙控主音量，首創隱藏主動式天線，接收距離遠，訊號穩定不互相干擾。 內建AC交換式電源供應器，插接各國電壓不必切換，同時提供擴音機及電池快速充電的電源，停電照常全功能動作。 可加裝無線中繼發射器MTM-92，擴充傳輸範圍，適合大空間播音及多元化機動性的應用。 機箱可以選擇純黑及純白兩種顏色。 內建授權合法使用藍芽的功能。可用手耭平板電腦配對播放音樂 |  | 放大器 | 低音路：最大功率190W，高音路：最大功率77W，綜合最大功率：267 W，失真<1%，頻響50Hz~18kHz |
|  |  | 靈敏度 | 正常：96dB，最大：111dB |
|  |  | 喇叭系統 | 高音：1.5吋壓縮驅動號角型高音，低音：10吋釹磁鐵紙盆低音 |
|  |  | 音源輸入 | 有線麥克風 | 平衡式及不平衡式插座 |
|  |  |  | 無線麥克風 | 可安裝4組接收模組 |
|  |  |  | 放音座 | DPM-3 / CDM-3A / CDM-2 / CDM-2A / CDM-2B (選配) |
|  |  |  | LINE訊號 | 不平衡式輸入RCA插座 |
|  |  | 藍芽功能 | 有 |
|  |  | 音源輸出 | 不平衡式LINE輸出，RCA插座 |
|  |  | 外接喇叭 | 外接喇叭專用輸出插座 |
|  |  | 音量控制 | 各種輸入音量獨立控制，手動及無線遙控主音量 |
|  |  | 特殊功能 | 高低音控制，VOP廣播優先，麥克風迴音 |
|  |  | 收納盒 | 可收納手握麥克風 |
|  |  | 攜帶及架設 | 手提、以伸縮提把及滑輪拖拉，有腳架座可架設在三腳架上 |
|  |  | 電源供應 | AC電源 | 內建100~240V AC交換式電源及充電供應器 |
|  |  |  | DC及電池 | 外加DC插座。內建兩只12V/4.5AH鉛酸電池 |
|  |  | 充電電池選配 | 可選購MB-80鋰鐵電池*2只 |
|  |  | 充放電時間 | 充電8小時，連續待機6小時以上 |
|  |  | 電池容量顯示 | 4段LED燈，明確指示電池電量及充電狀況 |
|  |  | 尺寸(寬×高×深) | 360 × 560 × 350 mm |
|  |  | 重量(含電池) | 約20.5 kg |
|  |  | 機箱顏色 | 純黑，可選購純白 |
|  |  | 無線麥克風接收機 |
|  |  | 接收模組 | MRM-70B或MRM-72B（規格查閱配件目錄） |
|  |  | 模組數 | 固定安裝兩組，選購加裝兩組 |
|  |  | 搭配發射器 | 無線ACT-32HR / ACT-52T，有線MM-107（選購，規格查閱配件目錄） |
|  |  | 中繼發射模組 | MTM-92（選購，規格查閱配件目錄） |
|  |  | 裝設方式 | 抽換模組式 |
|  |  | 天線 | 內建主動式天線 |
|  |  | 音樂放音座 |
|  |  | 選配放音模組 | DPM-3數位錄放音座，CDM-3A錄放音座，CDM-2 / CDM-2A放音座或CDM-2B藍牙放音座 |
|  |  | 安裝方式 | 抽換模組式 |
|  |  | 認證及專利 | 具有新式樣專利，通過國內外電波法規及安規 |

米波羅企業有限公司