| MIPRO AD-707a 新寬頻UHF四頻道接收天線分配器 |
| --- |
| 主要特點 |  | 主要規格 |
| 新寬頻分配器的載波範圍由470~850MHz，涵蓋歐、美新電波法規頻率範圍。 提供2~4台各種自動選訊接收機共用一對天線，簡化天線裝配工程，提升接收距離及效能。 採用最新超高動態低雜訊之主動元件與超寬頻微帶線路設計，具有超低內調失真及損耗的特性，提供多頻道接收系統同時使用時能排除混頻干擾，其輸出增益約等於1。 天線輸入連接座具有供應強波器的電源，可直接連接具有天線強波器的延長天線組及內建強波器的對數定向天線組。 兩組四頻道天線輸出座可以連到四台自動選訊接收機的天線輸入座。 具有兩組天線輸入及輸出。 天線輸出連接座可以連接到另一組分配器的輸入連接座。 面板具有強波器供電指示燈，便於辨識強波器的連接。 |  | 天線分配 | 兩組主動式一對四分配輸出及兩組主動式一對一分配輸出 |
|  |  | 適用頻帶範圍 | 470~850MHz |
|  |  | 輸入截斷點 | +32dBm |
|  |  | RF輸出端增益 | +1.0dB±1dB |
|  |  | 輸出/入增益 | +1.0dB±1dB |
|  |  | 輸出端隔離度 | >18dB在400~1000MHz |
|  |  | 頻段選擇性 | 低端≧35dB, 高端≧30dB |
|  |  | 輸出/入阻抗 | 50Ω |
|  |  | 天線輸出入接頭 | TNC插座 |
|  |  | 天線輸入接頭電源供應 | 天線A、B輸入端各提供8.3 V DC,230 mA max. 給強波器的電源 |
|  |  | 電源供應 | 12~15V DC |
|  |  | 消耗電流 | 約 190mA在12V DC輸入 |
|  |  | 尺寸（寬×高×深） | 482 × 44 × 190 mm |
|  |  | 重量 | 約1.5 kg |

米波羅企業有限公司