ACT-314 四頻道自動選訊接收機

規格：

|  | 頻道數 | 四頻道 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 機箱 | EIA標準1U金屬機箱 |  |
|  | 頻段 | UHF 480 – 934 MHz（依照各國電波法規要求） |  |
|  | 頻寬 | 24 MHz |  |
|  | 偏移度 | < ± 40 kHz |  |
|  | 實用靈敏度 | 輸入10 dBμV時，S/N > 80 dB |  |
|  | 綜合S/N比 | > 106 dB(A) |  |
|  | 綜合T.H.D. | < 0.5% @ 1 kHz |  |
|  | 綜合頻率響應 | 50 Hz – 18 kHz |  |
|  | 接收天線 | 後置分離式設計 |  |
|  | 預設頻率數 | 第1 – 6群組各預設8個無條件限制的互不干擾頻率，第7 – 10群組各預設16個互不干擾頻率，共預設112個頻率組合。最後第11群組是使用者自行設定及儲存偏好的8個頻率。 |  |
|  | 振盪模式 | PLL電路，頻率穩定度≦± 0.005% (-10 – +60℃) |  |
|  | 靜音控制 | 獨創的閘式『音碼及雜訊鎖定』雙重靜音控制 |  |
|  | 音量輸出 | 預設等於音頭靈敏度，並可調整音量輸出大小 |  |
|  | 音頻輸出插座 | XLR平衡式及6.3 Ø不平衡式 |  |
|  | 最大輸出電壓 | 兩段切換：非平衡式10 dBV / 0 dBV，平衡式16 dBV / 0 dBV |  |
|  | 電源供應 | 12 – 15 V DC，1A |  |
|  | 電源消耗功率 | 12 W |  |
|  | 尺寸(寬×高×深) | 420 × 44 × 180 mm |  |
|  | 重量 | 約1.8 kg |  |
|  | 備註 | 各項規格若有誤差，以實際產品為依據。 載波頻率範圍、最大偏移度等以各國電波法規為依據 |  |

米波羅企業有限公司