| MIPRO ACT-545B 1U四頻道純自動選訊接收機 |
| --- |
| 主要特點 |  | 主要規格 |
| 裝配紅、綠雙色背光 LCD，收訊時自 動變色，可識別「工作」與「待機」 頻道。 採用純自動選訊接收及獨家音碼、雜 訊鎖定雙重靜音控制，消除斷音及雜 訊干擾，接收距離遠。 採用電子式按鍵面板，具有操作鎖定 功能防止誤動作。 首創依據雜音指示燈調整『SQ』，調 高接收靈敏度增加接收距離，調低靈 敏度避免雜訊干擾。 具有最先進的 Auto Scan 可自動搜尋 快速設定不受干擾的頻道，並以世界 首創的 ACT 功能，快速、精確的自動 鎖定發射與接收工作頻道。 預設音量輸出等於麥克風音頭的靈敏 度，可切換選擇最佳的輸出音量，確 保麥克風決不產生飽和失真。 天線座提供強波器的偏壓，可外接 MIPRO 天線系統增加接收距離及訊 號品質。 台灣設計及製造，擁有最優越的特性 及消費性的價格，是舞台演唱及播音 設備最佳的選擇。 |  | 頻道數 | 四頻道 |
|  |  | 機箱 | EIA 標準 1U 金屬機箱 |
|  |  | 顯示器 | 紅、綠雙色背光 LCD |
|  |  | 頻段 | UHF 480 ~ 934 MHz（依照各國電波 法規要求） |
|  |  | 頻寬 | 24 MHz |
|  |  | 最大偏移度 | < ± 40 kHz |
|  |  | 接收方式 | 純自動選訊接收 |
|  |  | 實用靈敏度 | 輸入 6 dB µ V 時，S / N > 80 dB |
|  |  | 綜合 S/N 比 | > 105 dB（A） |
|  |  | 綜合 T.H.D. | < 0.5% @ 1 kHz |
|  |  | 綜合頻響 | 50 Hz ~ 18 kHz，具低頻衰減濾頻電路 |
|  |  | 接收天線 | 後置分離式設計 |
|  |  | 振盪模式 | PLL 電路，頻率穩定度≦±0.005% （-10 ~ +60℃） |
|  |  | 音量輸出 | 預設等於音頭靈敏度，使用者不必調 整音量輸出 |
|  |  | 靜音控制 | 獨創的閘式『音碼及雜訊鎖定』雙重 靜音控制 |
|  |  | 輸出插座 | XLR 平衡式及 Ø 6.3 mm 不平衡式 |
|  |  | 輸出電壓 | 兩段切換：非平衡式 10 dBV / 0 dBV， 平衡式 16 dBV / 0 dBV |
|  |  | 電源供應 | 12 ~ 15V DC，1A |
|  |  | 重量 | 約 2.2 kg |
|  |  | 搭配發射器 | 標配:手握式ACT-52H、領夾式ACT-52T。 選配:充電式手握ACT-32HC、充電式領夾ACT-32TC 充電式手握ACT-72HC、充電式領夾ACT-72TC |