| MIPRO MA-100SG 2.4G 單頻道超迷你無線喊話器 |
| --- |
| 主要特點 |  | 主要規格 |
| 採用最穩定的FSK數位調變電路收發系統，所有使用頻率涵蓋在單一全頻段。 採用FHSS跳頻接收方式，並搭配適應性追蹤演算法，有效避免2.4GHz通訊產品的干擾。 採用雙調諧器純自動選訊接收電路，消除接收斷訊的缺失。電路基板精密，結構簡單牢固，故障率極低，維修容易。 搭配充電式手握及佩戴式發射器，插充及更換電池非常簡易。 採用最新的2.4G系列自動選訊接收機模組，首創避免折斷的隱藏式、高效率的主動式接收天線，接收穩定距離遠。 採用D類擴音電路，驅動高效率的全音域喇叭，可搭配使用有線麥克風、各種手握式、領夾式或頭戴式發射器及USB播放音樂及錄音，講話不費力氣，大音量不失真，展現最清晰強勁的擴音效果，內建強勁的警報音，最貼心的控制面板設計，操作最容易。 內建高容量鋰電池，使機身重量大為減輕，充電4小時，連續待機 10 小時以上。 是教學、集會各種活動的解說、展覽會的廣告、遊覽車導遊或遊行隊伍的指揮、選舉拜訪活動的隨身擴音、等小型場所最方便、音效最佳的擴音利器。 |  | 擴音機 |
|  |  | 放大器 | Class D，最大輸出50W，失真< 1%，頻響 20 Hz ~ 20 kHz |
|  |  | 靈敏度 | 正常：90dB，最大：102dB |
|  |  | 喇叭 | 5吋全音域高效率喇叭 |
|  |  | 音源輸入 | 麥克風：6.3 Ø插座，LINE IN：3.5 Ø插座，獨立音量控制 |
|  |  | 音源輸出 | LINE OUT 3.5 Ø插座 |
|  |  | 警報器 | 具有高效率警報音 |
|  |  | 電源供應 | 內建 14.8 V / 2.6 A 鋰電池及外加 100 ~ 240 V AC 交換式電源供應器（直流最大消耗功率 60 W） |
|  |  | 充電時間 | 4小時（自動充電管理） |
|  |  | 待機時間 | 12小時以上 |
|  |  | 電池容量顯示 | 4 段 LED 燈顯示電池電量及充電狀況 |
|  |  | 尺寸(寬×高×深) | 135 × 140 × 240 mm |
|  |  | 重量(含電池) | 約1.8公斤 |
|  |  | 無線麥克風接收機 |
|  |  | 內建接收機 | 單頻道 |
|  |  | 接收模組 | 搭配 SCAN功能鍵，可自行設定使用頻道或自動掃描鎖定不受干擾頻道 |
|  |  | 頻率範圍 | 2.4 ~ 2.4835 GHz |
|  |  | 頻寬及預設頻率 | 2.4GHz ISM 頻段，預設 10 個互不干擾頻率 |
|  |  | 音頻取樣規格 | 24-bit / 44.1 kHz 音頻取樣率 |
|  |  | 傳輸延遲 | < 4.0 ms |
|  |  | 搭配發射器 | 搭配 ACT-24HC 或 ACT-24TC，有線 MM-107 |
|  |  | 天線 | 首創高效率的主動隱藏式雙天線 |
|  |  | 音樂放音座 |
|  |  | 內建 USB 座 | USB 2.0 |
|  |  | 錄放音功能 | 具有 LCD 顯示播放及錄音狀態，曲目、歌名、時間…等 |
|  |  | 操作模式 | 直接於箱體上操作，USB 可遙控操作 |
|  |  | 認證及專利 | 具新式樣專利，通過國內外電波法規及安規。 |