| MIPRO MPB-30 UHF可變增益控制天線強波器 |
| --- |
| 主要特點 |  | 主要規格 |
| 適用於470～960MHz之天線訊號放大，與AD-708天線分配器搭配，自動偵測纜線的損耗，調整強波器輸出0~13dB ±1dB連續可變的增益補償，以避免過高的增益造成接收機的內調失真。 內建電源供應器，能提供天線內建強波器的電源，讓更複雜的外接天線分配系統單獨有效運作，使長距離的天線纜線能接上更多的強波器。 沒有外接電源時可直接使用接收機提供的DC 8V輸出電壓正常動作。 搭配鋁合金外殼的優異散熱特性，達到持續穩定的電路特性與DC 8V的輸出電壓。 |  | 適用頻段 | 470~960 MHz |
|  |  | 增益 | 0~14dB±1dB連續可變（須搭配AD-708使用） |
|  |  | 雜音指數 | < 2.5 dB（頻段中心） |
|  |  | 輸入截斷點 | +18 dBm（頻段中心） |
|  |  | 系統阻抗 | 50 Ω |
|  |  | 外接輸入 | 12~24V DC / min. 350mA |
|  |  | 電源穩壓輸出 | 8V DC / max. 250mA |
|  |  | 電流消耗 | 約77mA/12V DC Input |
|  |  | 連接座 | TNC插座×2，2.0 mm DC插座×1 |
|  |  | 尺寸（寬×高×深） | 90 × 25 × 55 mm |
|  |  | 重量 | 約100 g |

米波羅企業有限公司