| MIPRO MI-808R 立體聲迷你接收機 |
| --- |
| 主要特點 |  | 主要規格 |
| 採用UHF頻段PLL相位鎖定。 在24MHz頻帶內，可以單鍵操作切換預設的16個頻率。 採用雙天線自動選訊方式，接收穩定不斷訊。 採用動態擴展電路，噪訊比大於90dB。 可切換選擇立體音與單音的功能。 自動省電的數字LED頻道顯示。 具有電源與RF收訊指示燈。 採用兩顆3號電池及高效率電源電路，連續使用時間最長。 鎂合金外殼，堅固耐用的專業品質。 裝配軟式天線，使用安全，且不會折斷。 全方位的多國語言翻譯機功能，簡明易懂的控制介面，具長距離傳輸能力，適用於各種場合。 |  | 頻率範圍 | 620~874MHz |
|  |  | 頻寬 | 24MHz |
|  |  | 震盪方式 | PLL相位鎖定 |
|  |  | 頻道解析度 | 25kHz |
|  |  | 頻率穩定度 | ±0.005% (-10~+60℃) |
|  |  | 調變方式 | FM立體聲道調變 |
|  |  | 接收方式 | 自動選訊接收 |
|  |  | 接收靈敏度 | 在2μV輸入時，S/N>58dB（單音路） |
|  |  | 靜音位準 | 調整範圍2~100μV |
|  |  | 諧波失真 | <0.5%（在調變頻率1kHz及最大偏移度） |
|  |  | 最大S/N比 | 94 dBA |
|  |  | 頻率響應 | 80Hz~15kHz |
|  |  | 立體聲分離度 | ≧45dB（在1kHz) |
|  |  | 輸出插座 | 3.5mm Ø立體聲耳機插座 |
|  |  | 輸出功率（32Ω） | 2×50mW以1kHz量測（THD 3%） |
|  |  | 耳機負荷阻抗 | ≧16Ω |
|  |  | 電源 | 3號（AA）電池兩只 |
|  |  | 電流消耗 | 約130mA（在中度音量控制下） |
|  |  | 連續使用時間 | 使用鹼性電池時約8小時（在中度音量控制下） |
|  |  | 天線 | 固定式1/2λ×2 |
|  |  | 尺寸（寬×高×深） | 65 × 105 × 25.5 mm |
|  |  | 重量 | 約128 g |
|  |  | 搭配發射器 | MI-808T |
|  |  | 使用環境 | 在-10° ~ 60℃ |