| MIPRO MPB-20 UHF內建電源供應器之天線強波器 |
| --- |
| 主要特點 |  | 主要規格 |
| 適用於470～960MHz之天線訊號放大，提供約13dB之增益，以彌補長距離的纜線對訊號造成損耗，有效增加訊號接收距離及傳輸穩定性。 使用外接電源時，能獨立提供天線內建強波器的電源，讓更複雜的外接天線分配系統能單獨有效運作，如此長距離的天線纜線能接上更多的強波器。 沒有外接電源時可直接使用接收機提供的DC 8V輸出電壓，即可使強波器動作，穩定提供約13dB之增益。 搭配鋁合金外殼的優異散熱特性，達到持續穩定的電路特性與DC 8V的輸出電壓。 |  | 適用頻段 | 470~960 MHz |
|  |  | 增益 | 13±1 dB |
|  |  | 雜音指數 | < 2.5 dB (頻段中心) |
|  |  | 輸入截斷點 | +18 dBm(頻段中心) |
|  |  | 系統阻抗 | 50 Ω |
|  |  | 外接輸入 | 12~24V DC / min. 350mA |
|  |  | 電源穩壓輸出 | 8V DC / max. 250mA |
|  |  | 電流消耗 | 約32 mA / 12V DC Input |
|  |  | 連接座 | TNC插座×2，2.0 mm DC插座×1 |
|  |  | 尺寸（寬×高×深） | 90 × 25 × 55 mm |
|  |  | 重量 | 約100 g |