| MIPRO ACT-727B 窄頻雙頻道純自動選訊接收機 |
| --- |
| 主要特點 |  | 主要規格 |
| ACT-747B及ACT-727B採用國際EIA標準1U金屬機箱，內建全新設計的四頻道及雙頻道接收模組，ACT-717B則採用半U金屬機箱，內建單頻道接收模組，具有堅固的結構、散熱及隔離諧波干擾極佳的專業品質。 載波頻率採用UHF頻段，振盪電路採用PLL相位鎖定設計，特性最穩定，諧波輻射最低。 提升RF飽和動態範圍，大幅降低諧波干擾及內調失真。 採用獨家研發的第三代中頻及高頻電路系統，大幅提升可同時使用的頻道數及優越的抗干擾特性。 每一個接收模組各有10個群組，內建精挑的104個互不干擾頻率，具有最先進的Auto Scan自動搜尋功能，可以快速設定不受干擾的工作頻道。 世界首創的『ACT』自動頻道追鎖功能，能自動、快速、精確的鎖定發射器頻率。 採用純自動選訊（True Diversity）接收方式，配合「音碼及雜音鎖定」雙重靜音控制，不但接收距離遠，而且消除接收斷音及不穩的缺失。 深具魅力的彩色VFD（真空螢光管顯示器），主動式發光，沒有視角，用以清晰顯示接收機各項操作功能及設定參數。 採用飛梭旋鈕取代傳統複雜的按鍵，操作快速方便。待機時，VFD會自動降低亮度，收到訊號或操作時，立即自動切換為全亮顯示，可明顯的識別「工作頻道」與「待機頻道」。 利用飛梭旋鈕可以調整接收靈敏度，調高靈敏度可以增加接收距離，調低靈敏度可以避免雜音干擾。首創雜音指示燈，可以依據指示燈的點亮或熄滅，識別接收機是否受到雜訊干擾，以適當的調整接收靈敏度。 各頻道可單獨或混合輸出，輸出可切換三段最佳的音量，並預設輸出的音量等於麥克風音頭的靈敏度，使用時不必調整，可以確保麥克風在最佳的靈敏度及動態範圍動作，決不產生飽和失真。 後面板裝置的天線座可以連接同軸天線或延長天線，並提供外接強波器偏壓。可加裝分配器或外接最完整的MIPRO天線系統，提供多頻道共用天線，提升接收距離及訊號品質，獲得最佳的接收效果。 具有最先進的PC電腦遙控操作方式或無障礙的手動操作。 高音量動態範圍、高傳真特性，讓你盡情大聲演唱原音重現。 採用交換式電源供應器，能在100~240V交流電壓巨幅變動的電源下，保持系統穩定的動作。 百分之百在台灣製造，穩定的品質，物超所值的價格，贏得客戶的信賴。 |  | 接收頻道 | 雙頻道 |
|  |  | 機箱規格 | EIA標準1U金屬機箱 |
|  |  | 面板顯示 | 彩色VFD（真空螢光管顯示器）顯示器，可同時顯示頻段代號、頻道設定、RF/AF信號強度、自動選訊、雜訊干擾及發射器的電池容量，可設定群組、頻道、頻率、使用者名稱、靜音位準、PC遙控位址及面板鎖定等多項功能。 |
|  |  | 載波頻段 | UHF 480~934MHz |
|  |  | 頻帶寬度 | 24MHz |
|  |  | 預設頻率數 | 第01～06群組各預設8個無條件限制的互不干擾頻率，第07、08群組各預設12個及第09、10群組各預設16個互不干擾頻率，共預設104個精挑的頻率組合。 |
|  |  | 接收方式 | 雙調諧器純自動選訊接收 |
|  |  | 振盪模式 | PLL相位鎖定頻率合成 |
|  |  | 射頻穩定度 | ±0.005%(-10~50℃) |
|  |  | 實用靈敏度 | 在偏移度等於40KHz，輸入6dBμV時，S/N>80dB |
|  |  | 綜合S/N比 | >105dB(A) |
|  |  | 綜合T.H.D. | <0.5% @ 1KHz |
|  |  | 綜合頻率響應 | 50Hz~18KHz，具低頻衰減濾頻電路 |
|  |  | 靜音控制模式 | 獨創『音碼及雜訊鎖定』雙重靜音控制 |
|  |  | 音量輸出 | 預設等於音頭靈敏度，使用者不必調整音量輸出 |
|  |  | 最大輸出電壓 | 三段式切換：平衡式+16dBV / 0dBV / -6dBV，非平衡式+10dBV / 0dBV / -6dBV |
|  |  | 輸出插座 | XLR平衡式插座 |
|  |  | 輸出切換 | 可切換單獨頻道或混合輸出 |
|  |  | 操作方式 | 可手動調整及連接電腦遙控 |
|  |  | 靜音調整 | 使用正面板飛梭旋鈕 |
|  |  | 靜音調整顯示 | 由彩色VFD視窗選項顯示 |
|  |  | 電源供應 | 內建100~240V AC交換式供應器 |
|  |  | 尺寸 | 482 × 44 × 265 mm（寬×高×深） |
|  |  | 重量 | 約3.0 kg |
|  |  | 搭配發射器 | 可配備ACT-72H/72HC手握式及ACT-72T/72TC配掛式發射器 |

米波羅企業有限公司