| MIPRO MA-100DB 超迷你肩掛式無線喊話器 |
| --- |
| 主要特點 |  | 主要規格 |
| 一體成型的機箱，結構堅固輕巧，便於肩掛、手提或固定裝置。 內建UHF ACT自動選訊接收模組，具有自動頻道搜尋及ACT自動頻道同步功能，內建可避免折斷的隱藏式天線，接收距離遠，特性穩定。 最貼心的控制面板設計，操作最容易。 可使用有線、無線麥克風及USB播放音樂及錄音，內建強勁的警報音。 採用D類擴音電路，驅動高效率的全音域喇叭，大音量不失真，講話不費力氣，展現最清晰強勁的擴音效果。 外接交換式AC電源供應器，插接各種電壓不必切換，同時提供擴音機及電池快速充電的電源，內建高容量鋰電池，停電或充電中照常全功能動作。 提供雙頻道及單頻道的機型，黑、白兩種顏色的選擇。 |  | 內建接收機 | 雙頻道 |
|  |  | 內建USB座 | 具有LCD顯示播放及錄音狀態，曲目、歌名、時間…等 |
|  |  | 操作模式 | 直接於箱體上操作，USB可遙控操作 |
|  |  | 放大器 | Class D，最大輸出50W，失真< 1%，頻響50Hz~18kHz |
|  |  | 靈敏度 | 正常：90dB，最大：102dB |
|  |  | 喇叭 | 5吋全音域高效率喇叭 |
|  |  | 音源輸入 | 麥克風：6.3 Ø插座，LINE IN：3.5 Ø插座，獨立音量控制 |
|  |  | 音源輸出 | LINE OUT 3.5 Ø插座 |
|  |  | 接收機模組 | UHF PLL電路，具有Auto Scan及ACT自動頻道搜尋同步鎖定功能 |
|  |  | 載波頻段 | 480~934MHz |
|  |  | 預設頻率 | 頻寬24MHz 內，可切換16個互不干擾頻率 |
|  |  | 天線 | 內建主動式天線 |
|  |  | 電源供應 | 外接100~240V AC交換式電源及內建14.8V/2.6A鋰電池 |
|  |  | 電池容量顯示 | 4個LED燈顯示電池電量剩餘百分比 |
|  |  | 充電時間 | 充電4小時（自動充電管理） |
|  |  | 待機時間 | 10小時以上 |
|  |  | 警報器 | 具有高效率警報音 |
|  |  | 搭配發射器 | 搭配ACT-32H或ACT-32T，可選購ACT同類型發射器 |
|  |  | 尺寸(寬×高×深) | 135 × 140 × 240 mm |
|  |  | 重量(含電池) | 約1.9 kg |
|  |  | 外觀顏色 | 可以選擇純黑及純白兩種顏色 |
|  |  | 認證及專利 | 具新式樣專利，通過國內外電波法規及安規 |

米波羅企業有限公司