| MIPRO MA-505 精華型手提式無線擴音機 |
| --- |
| 主要特點 |  | 主要規格 |
| 最大輸出功率145W的D類放大器驅動高效率的雙音路喇叭系統，播到最大音量也不失真。 內建兩組具有Auto Scan及ACT功能的UHF PLL接收機，可再擴充加裝兩組接收模組。 首創內建高效率的主動式天線，絕不折斷故障，而且接收距離遠、訊號穩定不斷訊。 可加裝無線中繼發射器MT-91，延長傳輸距離，擴展播音空間。 可選購獨家研發的DPM-3數位式多功能錄、放音座，具有分離式操作面板的專利設計，可固定在面板上手動操作或取下作遠端遙控操作。 MP3播放器可直接刪除現場錄製或下載的歌曲。具有語言學習功能 “A->B” 鍵，可以選擇從A點至B點之間記憶及重播。 可加裝CD/MP3播放模組，播放背景音樂。 可同時使用有線、無線麥克風、CD及MP3等混合擴音及錄音，可切換VOP廣播優先功能，讓麥克風擴音時音樂自動淡出（Fade-out）靜音，並可切換選擇ECHO迴音功能。 內建高效率的警報聲，當按下警報鈕後，立即淡入（Fade-in）強勁的警報聲。 內建交換式AC電源供應器，提供擴音機及電池快速充電的電源，可插接各國電壓不必切換，內建高容量鋰電池，提供停電時全功能動作。內建收納盒，方便收納電源線。 4段電池容量LED燈，精確顯示主機電池電量及充電狀況。 具有腳架固定座可以安裝在三腳架上使用。 可選購純黑及純白兩種顏色的機箱。 台灣廠商唯一取得授權合法使用MP3。 內建授權合法使用藍牙的功能，可用手機或平板電腦配對播放音樂。 |  | 擴音機 |
|  |  | 放大器 | D類放大，輸出最大145W/ 4Ω，失真<1%，頻響50Hz~18kHz |
|  |  | 靈敏度 | 正常：91dB，最大：109dB |
|  |  | 喇叭系統 | 1吋高音，8吋中低音紙盆式的雙音路系統 |
|  |  | 音源輸入 | 有線麥克風 | XLR平衡式及6.3 Ø不平衡式輸入插座 |
|  |  |  | 無線麥克風 | 固定2頻道，選購加裝2頻道 |
|  |  |  | 放音座 | DPM-3 / CDM-3A / CDM-2 / CDM-2A / CDM-2B (選配) |
|  |  |  | LINE訊號 | 3.5 Ø不平衡式插座 |
|  |  | 藍牙功能 | 有 |
|  |  | 音源輸出 | 3.5 Ø不平衡式插座 |
|  |  | 外接喇叭 | 6.3 Ø輸出插座 |
|  |  | 音量控制 | 各種輸入音量獨立控制 |
|  |  | 特殊功能 | VOP廣播優先，麥克風迴音 |
|  |  | 警報器 | 具有淡入功能的高效率警報聲 |
|  |  | 收納盒 | 可收納電源線 |
|  |  | 攜帶及架設 | 用手把手提，有腳架座可架設在三腳架上 |
|  |  | 電源供應 | AC電源 | 內建100~240V AC交換式電源兼充電供應器 |
|  |  |  | DC及電池 | 外加DC電源插座。內建25V/4.5A鋰電池 |
|  |  | 充放電時間 | 充電4小時，連續待機8小時以上 |
|  |  | 電池容量顯示 | 4段電池容量LED燈，顯示電池容量及充電狀況 |
|  |  | 尺寸(寬×高×深) | 285 × 400 × 225 mm |
|  |  | 重量 | 約8.5 kg (含AC電源及鋰電池) |
|  |  | 機箱顏色 | 充電4小時，連續待機8小時以上 |
|  |  | 無線麥克風接收機 |
|  |  | 接收模組 | 固定裝配雙頻道UHF PLL接收機，具有ACT及Auto Scan功能 |
|  |  | 載波頻段 | 480~934MHz UHF |
|  |  | 頻寬及預設頻率 | 24MHz，16個互不干擾頻率 |
|  |  | 模組數 | 選購安裝1~2組MRM-70B |
|  |  | 搭配發射器 | 無線ACT-32H / ACT-32T，有線MM-107（選購，規格查閱配件目錄） |
|  |  | 中繼發射模組 | MT-91（選購）擴展播音空間及傳輸距離 |
|  |  | 裝設方式 | 選配模組可快速抽換安裝 |
|  |  | 天線 | 獨家首創高效率的主動隱藏式雙天線 |
|  |  | 音樂放音座 |
|  |  | 選配放音模組 | DPM-3數位錄放音座，CDM-3A錄放音座，CDM-2 / CDM-2A放音座或CDM-2B藍牙放音座 |
|  |  | 音樂遙控 | 利用分離式面板遙控器及CD player所附之遙控器，遙控操作MP3及CD player |
|  |  | 安裝方式 | 抽換模組式 |
|  |  | 認證及專利 | 具有新式樣專利，通過國內外電波法規及安規 |

米波羅企業有限公司