| MIPRO MTG-100Ta 三號(AA)電池數位式發射器 |
| --- |
| 主要特點 |  | 主要規格 |
| 收發器均使用3號（AA）普通電池，連續使用時間長，適合遊覽團隊，方便個人攜帶自行更換電池，不必攜帶大型充電箱，也不必顧慮充電電源及充電時間。 採用歐盟863~865MHz及美國926~928MHz國際通用的標準載波頻段，在各國使用不必申請證照。 使用距離可達約60公尺的視線距離，最符合實際使用的範圍。 可以防止藍芽、Wi-Fi、…等使用2.4GHz頻段的其他無線傳輸產品的干擾。 採用數位式無線傳輸技術，具有最佳的保密功能，防止其他系統的產品竊聽。 採用特殊16bit的語音編碼壓縮技術，具有極清晰的語音品質。 在業界唯一採用純自動選訊接收技術，徹底消除斷訊，獲得最穩定的接收品質。 機殼堅固、體積小巧、攜帶方便、使用簡單、故障率低、價格便宜。 獨具自動斷電功能，節省電池耗電，延長使用時間。 具有LCD顯示器，可顯示各項操作功能及電池容量。 |  | 輸出功率 | <10mW（可切換低、中、高） |
|  |  | 接收靈敏度 | N/A |
|  |  | 載波頻率範圍 | 794~928MHz（依照當地電波法規） |
|  |  | 振盪模式 | PLL相位鎖定頻率合成 |
|  |  | 預設頻率數 | 16 |
|  |  | 頻寬 | 2MHz |
|  |  | 頻道間隔 | 125kHz |
|  |  | 操作距離 | 約60公尺 （直線距離） |
|  |  | 綜合頻率響應 | 50Hz~10kHz |
|  |  | 電源供應 | 3號（AA）普通電池兩只 |
|  |  | 電池連續使用時間 | >12 小時 |
|  |  | 自動關機時間 | 廠內設定6小時 |
|  |  | 尺寸（寬×高×厚） | 45 × 84 × 28 mm |
|  |  | 重量 | 約72 g（不含電池） |

米波羅企業有限公司