| MIPRO AT-90W 寬頻發射與接收雙功對數天線 |
| --- |
| 主要特點 |  | 主要規格 |
| 本產品為專業用UHF頻段發射及接收兩用的對數天線，與舊機種AT-90最大的差異在於適用的頻寬及外觀造型不同，AT-90W適用的頻寬涵蓋470MHz~1000MHz範圍，能完全涵蓋歐美無線麥克風新電波法規的頻段，具有4~6dBi的高指向特性，對需要特定方位的使用環境有非常好的效果。側面看有“W”（Wide Band）的造型，可與舊機種明顯識別。 AT-90W有兩個輸入插座，“TX/RX”插座可以直接連接到發射器及接收機使用，另外一個“RX”插座內建具有12 dB增益的強波器，專供接收機作長距離接收使用，可以補償連接到接收機的同軸電纜線所造成的信號損失。 發射與接收兩種模式可以依據無線系統之實際需要自行選擇，以取得使用之最佳效果。內建強波器的電源可以由MIPRO AD-707/AD-707a天線分配器或ACT系列接收機的天線座偏壓經由同軸電纜線輸入提供。本產品具有良好的防水功能，適用於戶內外環境使用。 |  | 頻率範圍 | 470~1000MHz |
|  |  | 天線增益 | 4~6 dBi |
|  |  | 放大器增益 | 12±1 dB（RX連接座），0 dB（TX/RX連接座） |
|  |  | 駐波比 | ≦2:1（RX連接座），≦2:1（TX/RX連接座） |
|  |  | 3-dB波束寬 | 75°垂直面，130°水平面 |
|  |  | 功率消耗 | RX連接座：1120 mW（DC 8V, 新DC 8~15V) TX/RX連接座：0 mW |
|  |  | 系統阻抗 | 50Ω |
|  |  | 接頭 | TNC母座×2 |
|  |  | 尺寸（寬×高×深） | 319 × 270 × 25 mm |
|  |  | 重量 | 約430 g |

米波羅企業有限公司