| MIPRO AT-100 圓極化寬頻發射與接收雙功定向天線 |
| --- |
| 主要特點 |  | 主要規格 |
| 獨創的外觀造型，具有多國專利：AT-100是專業用UHF頻段發射及接收兩用的圓極化寬頻定向天線，擁有獨特的造型，獲得多國的專利。 主要功能：天線主要單元的波束聚焦在天線正前方，無論是垂直或水平方向皆能提供均勻的輻射場型特性，能有效降低天線的極化損耗，提高信號強度。天線的頻寬涵蓋歐美無線麥克風新電波法規的470MHz~1000MHz頻段範圍，具有6~8dBi的高指向特性。 使用效果：AT-100是唯一能提供專業演出無線傳輸訊號最穩定的天線，在專業無線傳輸工程使用AT-100，可以在最複雜的演出環境下，訊號幾乎沒有明顯的衰落現象，所以能提供較長的傳輸距離、抗干擾特性及最穩定的訊號發射與接收效果。 訊號連接插座：AT-100內建兩個訊號插座：“TX/RX”插座可以直接連接到發射器或接收機；另外一個“RX”接收專用插座，內建有12 dB增益的強波器，專供接收機作長距離接收使用，補償同軸電纜線連接到接收機所造成的信號損失，提升接收距離及最佳的訊號品質，這個插座不能連接發射器。 發射與接收兩種插座可以依據無線系統的需要自行選擇，以獲得最佳效果。內建強波器的電源可以由MIPRO AD-707a天線分配器或ACT系列接收機的天線座提供偏壓。適用7～15V的偏壓。 防水功能：本天線具有一般防水功能，適用於戶內外環境使用。 |  | 頻率範圍 | 470~1,000MHz |
|  |  | 增益 | 6～8dBi |
|  |  | 極化特性 | 圓極化 |
|  |  | 3-dB波束寬 | 72° |
|  |  | 放大器增益 | RX連接座：12±1 dB， TX/RX連接座：0 dB |
|  |  | 駐波比 | < 2:1 |
|  |  | 功率消耗 | RX連接座：1120 mW（DC 8V, 新DC 8~15V) TX/RX連接座：0 mW |
|  |  | 系統阻抗 | 50Ω |
|  |  | 接頭 | TNC母座×2 |
|  |  | 尺寸（寬×高×深） | 350 × 350 × 225 mm |
|  |  | 重量 | 約1.5 kg |

米波羅企業有限公司